## Slide 1
《大学物理-基础实验》 绪论
物理实验教学中心
2022.3.4

## Slide 2
基础实验的课程安排
4
基础物理实验是进入大学的第一门进行科学实验的课程，是同学们受到系统的实验思想方法和技能训练的开端，也是后续实验课程的基础。
基础物理实验（一级物理实验）的内容主要：
基本物理量的测量；
基本实验仪器的使用；
基本实验技能的训练；
基本测量方法与数据处理、分析；
涉及到力、热、电、光、近代物理的各个知识点，为普及性实验。

## Slide 3
USTC
课程开设实验项目表
实验室（14间） | 实验项目（25项+IYPT）
1418 | 数字体温计、磁力摆
1210 | 光学显微镜、光的衍射
1413 | 杨氏模量、密度的测量
1424 | 固体比热容、切变模量
1312 | 分光计、涉法测微小量
1429 | 用示波器测量时间、半导体温度计的设计与制作
1423 | 液体表面张力、粘度的测定
1204 | 生活中的物理实验1、生活中的物理实验2
1419 | 光电效应、密立根油滴
1428/1433 | 硅光电池、配色实验
1322 | 声速的测量、直线运动与碰撞
1303 | 分光计、透镜参数测量
1402 | 整流滤波、直流电源特性
1401/1416 | IYPT2022系列实验1、IYPT2022系列实验2

## Slide 4
USTC
实验项目基本情况
力、热学实验9个
实验项目名称 | 实验地点 | 限选人数 | 是否写报告
液体表面张力 | 一教1423 | 10 | 是
液体黏滞系数 | 一教1423 | 10 | 否
密度的测量 | 一教413 | 10 | 否
拉伸法测量杨氏模量 | 一教1413 | 10 | 是
测量切变模量 | 一教1424 | 10 | 是
固体比热容测量 | 一教1424 | 10 | 否
直线运动与碰撞 | 一教1322 | 10 | 否
声速的测量 | 一教1322 | 10 | 是
磁力摆 | 一教1418 | 10 | 是
写报告是指需要书写完整的实验报告，不写报告的实验需做基础的数据处理。

## Slide 5
USTC
实验项目基本情况
电、磁学实验7个
实验项目名称 | 实验地点 | 限选人数 | 是否写报告
半导体温度计制作 | 一教1429 | 10 | 是
示波器的使用 | 一教1429 | 10 | 否
整流滤波及应用 | 一教1402 | 10 | 是
直流电源特性研究 | 一教1402 | 10 | 是
硅光电池的光电特性 | 1428/1433 | 20 | 是
配色实验 | 1428/1433 | 20 | 是
数字体温计 | 一教1418 | 10 | 否
写报告是指需要书写完整的实验报告，不写报告的实验需做基础的数据处理。

## Slide 6
USTC
实验项目基本情况
光学实验5个
实验项目名称 | 实验地点 | 限选人数 | 是否写报告
分光计（312） | 一教1312 | 10 | 是
干涉法测微小量 | 一教1312 | 10 | 否
分光计（303） | 一教1303 | 10 | 是
透镜参数测量 | 一教1303 | 10 | 否
显微镜使用 | 一教1210 | 10 | 否
衍射实验 | 一教1210 | 10 | 是
写报告是指需要书写完整的实验报告，不写报告的实验需做基础的数据处理。

## Slide 7
USTC
实验项目基本情况
近代物理实验2个
实验项目名称 | 实验地点 | 限选人数 | 是否写报告
光电效应 | 一教1419 | 10 | 否
密立根油滴实验 | 一教1419 | 10 | 是
认知体验类实验2个（40余项）
实验项目名称 | 实验地点 | 限选人数 | 是否写报告
生活中的物理实验1 | 一教1204 | 20 | 否
生活中的物理实验2 | 一教1204 | 20 | 是
写报告是指需要书写完整的实验报告，不写报告的实验需做基础的数据处理。

## Slide 8
USTC
IYPT2022系列实验 17项
同一课堂内自由组队，两个人一队。
每队从17个题目中选择一个题目。
等效为两个实验项目，预约时请预约IYPT实验1和IYPT实验2。
学期末组织答辩，评定成绩。

## Slide 9
USTC
《大学物理-基础实验》课表

## Slide 10
USTC
课程总体要求
 | 大学物理-基础实验A | 大学物理-基础实验B
学时 | 60 | 40
需完成实验总数 | 12 | 8
学院定制必做实验数 | 6 | 4
学生自选实验数 | 6 | 4
其中写报告的实验数 | 6 | 4
选课开始时间：3月14日（周一）上午9点
选课结束时间：3月18日（周五）晚上12点

## Slide 11
USTC
师生循环必做实验模块（9项）
重力加速度的测量、匀加速运动、声速测量、分光计、透镜参数测量、整流滤波、直流电源特性、IYPT2022实验1、IYPT2022实验2。
实验室 | 1322 | 1303 | 1402 | 1401、1416
实验名称 | 匀加速运动 声速测量 | 分光计 透镜参数测量 | 整流滤波 直流电源特性 | IYPT2022
一下 | 黄双安 | 韦先涛 | 李恒一 | 
二下 | 赵霞 | 张权 | 王中平 | 
四下 | 蔡俊 | 赵伟 | 祝巍 | 
上课模式：教师跟班走

## Slide 12
USTC
院系指定必做实验模块（6项）
学院 | 必做实验（1个） | 学院定制（系统抽取5个）
物理学院 核学院 | 重力加速度的测量 | 匀加速运动、声速测量、分光计-303、透镜参数测量、整流滤波、直流电源特性
少年班学院 | 重力加速度的测量 | 声速的测量、固体比热容的测量、整流滤波电路及应用、干涉法测微小量、光电效应法测普朗克常量、分光计-312

## Slide 13
USTC
院系指定必做实验模块（4项）
学院 | 必做实验（1个） | 学院定制（系统抽取3个）
信息学院 微电子学院 | 重力加速度的测量 | 用示波器测量时间、半导体温度计的设计与制作、直流电源特性、配色实验、整流滤波、硅光电池
地空学院 | 重力加速度的测量 | 固体比热容，切变模量，光学显微镜，光的衍射、分光计-312，干涉法测微小量
工程学院 | 重力加速度的测量 | 切变模量，杨氏模量，液体表面张力，声速的测量、固体比热容、密度的测量
管理学院 | 重力加速度的测量 | 声速的测量，直线运动与碰撞，生活中的物理实验1，生活中的物理实验2，数字体温计
化学与材料学院 环境科学与工程 | 重力加速度的测量 | 液体表面张力，粘度的测定，分光计-312，干涉法测微小量、固体比热容、切变模量

## Slide 14
USTC
院系指定必做实验模块（4项）
学院 | 必做实验（1个） | 学院定制（系统抽取3个）
数学学院 | 重力加速度的测量 | 硅光电池，配色实验，光电效应，密立根油滴、示波器、生活中的物理实验1、生活中的物理实验2
计算机学院 网络空间安全 | 重力加速度的测量 | 整流滤波，数字体温计，光电效应，密立根油滴、示波器、生活中的物理实验1、生活中的物理实验2
生命学院 | 重力加速度的测量 | 显微镜、表面张力、粘度的测定、光的衍射、分光计-312，干涉法测微小量

## Slide 15
实验目的
USTC
物理实验课的基本程序和要求
预习:
认真阅读实验讲义，观看实验视频、查阅相关资料。
预习考核方式为在线测验（绪论实验和IYPT除外）。
实验：
原始数据需要老师当堂签字。记录原始数据不能用铅笔！
如发现抄数据、凑数据，则该实验成绩为零分 ！
实验完毕必须整理仪器（操作分）！
参加实验的出门测。
实验报告：
报告可以手写或电子版打印。

## Slide 16
实验目的
USTC
预习测试要求
测试时间：
开始时间：上课开始前6天；
截止时间：上课开始时。
测试方式：
预约选课系统中在线测试。
测试内容：
该实验的背景、原理、方法和技术（实验讲义）。

## Slide 17
实验目的
USTC
出门测要求
测试方式：
预约选课系统中在线测试。
测试内容：
实验操作中的要点。
测试时间：
开始时间：实验完成，原始数据签字后；
截止时间：上课开始后1天。

## Slide 18
实验目的
USTC
完整实验报告模版
实验名称
姓名： 学号： 班级： 日期： 年 月 日
实验目的
实验原理（简述）
实验仪器
测量记录
分析与讨论
数据处理
误差分析（定量或定性）
实验讨论
思考题
原始数据需教师当堂签字
原始数据
控制在一页纸以内，过多将酌情扣分。

## Slide 19
实验目的
USTC
报告提交与批阅
  实验前检查预习情况
  实验后一周内交完整的实验报告
  再往后一周由老师批阅报告，上传成绩到系统，请自己核查分数是否有误。
如发现报告抄袭，则抄袭人和被抄袭人该实验都记为零分。
2020年共发现40余例报告抄袭。
2021年共发现10余例报告抄袭。
学生要按时交报告，老师要按时批阅报告，欢迎就实验中的科学问题与老师交流。

## Slide 20
实验目的
USTC
实验项目成绩分配
实验预习（10分）
预习测试
实验操作（50分）
实验操作（45分）
出门测（5分）
实验报告（40分）
撰写完整的实验报告
根据每个实验的具体情况做调整。
示例：分光计实验

## Slide 21: 上课时间
下午：2:00-5:00
晚上：7:00-10:00
整点点名
迟到扣分标准：超过15分钟，不允许做实验！
2分/5分钟； 5分/10分钟； 10分/15分钟

## Slide 22
USTC
实验预约选课系统
首页面
登陆页面 http://pems.ustc.edu.cn

## Slide 23
USTC
学生端：实验预约

## Slide 24
USTC
学生端：实验项目详情、讲义下载
实验项目详情页
实验介绍

## Slide 25
USTC
学生端：预约提交

## Slide 26
USTC
学生端：查看已提交预约

## Slide 27
USTC
学生端：实验预习测试、出门测
答题倒计时
在线测试需要一次性完成，如果中途退出答题界面计时还会继续，计时结束后系统会自动提交。

## Slide 28
USTC
学生端：实验预习测试、出门测（答案公布）

## Slide 29
USTC
学生端：课程安全考核（考核时间另行通知）

## Slide 30
USTC
学生端：课程问卷调查（期末进行）

## Slide 31
USTC
学生端：请假申请
学生在线申请，上传请假条（教学院长或班主任签字）或病历等材料照片，课程负责人在线审核。

## Slide 32
USTC
国家级精品课程共享网站（实验视频）
https://www.icourses.cn/sCourse/course_3059.html

## Slide 33
USTC
物理实验教学中心网站
网址：http:// jxzy.ustc.edu.cn

## Slide 34: 实验纪律
迟到15分钟以上不得做实验；
请假补课程序：
  准备请假材料
  请病假要准备病历，请事假要出示请假条（请假条须由教学院长或班主任签字）；
  在线申请补课：
  在预约选课系统申请请假补做实验。
院系级活动不得影响教学；
保持实验室卫生、不吃零食、不穿拖鞋、避免吵闹；
报告抄袭按零分处理并报送学校有关部门；
若总评成绩不及格，须重修。

## Slide 35: 接下来： 不确定度分析

## Slide 36
测量的不确定度
5
误差
测量
  直接测量：长度、质量、时间等
  间接测量：重力加速度、速度等
  等精度测量：同人、同法、同仪器、同条件下对同一物理量进行多次测量
  真值：物理量的真实值 (一般不知道)
测量误差 = 测量值 - 真值

## Slide 37: 正确度、精密度、精确度
正确度：测量值与真值的接近程度。反映测量结果系统误差大小的术语。
精密度：重复测量所得测量结果相互接近的程度。反映测量结果随机误差大小的术语。
精确度：综合评定测量结果的重复性和接近真值的程度。反映随机误差和系统误差的综合效果。
正确度高 精密度高 精密度、正确度
精密度低 正确度低 精确度均高

## Slide 38: 误差的来源
方法误差
测量方法或测量原理本身所引起的
仪器误差
测量设备或仪器本身固有的各种因素的影响
环境误差
周围环境的影响
主观误差
测量操作人员的素质影响

## Slide 39: 误差类别
系统误差
  公式近似
  仪器结构不完善
  环境条件：环境误差
  生理、心理因素
  特点：恒定，经验积累减小误差
  偶然误差:
  随机性

## Slide 40
系统误差
  公式近似：理论误差
单摆：
绝热系统：补偿法
伏安法测电阻
内接法
外接法
l
A
V
Rx
A
V
Rx
减小电表内阻引起的误差

## Slide 41: 系统误差
  仪器误差： 结构不完善
    螺旋测微计零点不准确
    (校准)
    天平不等臂
    (交换)

## Slide 42: 系统误差
  个人误差：生理、心理因素；按钮超前、滞后，斜视

## Slide 43
偶然误差
抵偿性：多次测量，增加测量次数
偶然误差可以减小，但无法消除
服从正态分布的误差特征：对称性、单峰性、有界性
  特点：随机性，服从正态分布(单峰、对称、有界、抵偿性)

## Slide 44
测量误差=测量值-真值
一般不知道!!
如何描述？
测量误差不确定度

## Slide 45: 测量的不确定度
A类不确定度：
由观测列统计分析评定，也称统计不确定度(多次等精度测量)。
B类不确定度：
不用统计分析评定，也称非统计不确定度。
每次测量都应考虑B类不确定度。

## Slide 46: 物理量Y
待测量
测量值：单次，多次平均，间接测量值
不确定度
不确定度：代表测量值N不确定的程度，也是对测量误差的可能值的测度，对待测真值可能存在的范围的估计。
测量结果范围：
置信概率：100%，ΔN：极限不确定度，
相对不确定度：
置信区间大，置信概率大

## Slide 47: 不确定度的估计
平均值
定义(贝塞尔公式)：
测量列的标准差
直接测量结果的不确定度：
3σ称极限误差：
测量次数无限多时，测量误差的绝对值大于3σ的概率仅为0.3%，对于有限次测量，这种可能性是微乎其微，因此可以认为是测量失误，应予以剔除。

## Slide 48
对正态分布：
平均值的标准差

## Slide 49
测量次数较少时，不确定度的修正
扩大置信区间
获得相同的概率
tp与测量次数有关
见：P30
n/t/p | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8
0.68 | 1.32 | 1.20 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1
0.90 | 2.92 | 2.35 | 2.13 | 2.02 | 1.94 | 1.86 | 1.83 | 1.76 | 1.65
0.95 | 4.30 | 3.18 | 2.78 | 2.57 | 2.46 | 2.37 | 2.31 | 2.26 | 1.96
0.99 | 9.93 | 5.84 | 4.60 | 4.03 | 3.71 | 3.50 | 3.36 | 3.25 | 2.58
Notes: 哥色特，其笔名Student比他的真名更为人所知. 奈曼曾指出，许多统计学家在哥色特于1937年去世后，尚不知他就是Student, 因此我们也从众，在下文中用Student来称呼他.
哥色特1876年出生于坎特伯雷. 他曾在温彻斯特大学和牛津大学就读. 1899年作为一名酿酒师进入爱尔兰的都柏林一家啤酒厂工作，在那里他涉及到有关酿造过程的数据处理问题.
1906到1907年他有1年的时间去皮尔逊那里学习和研究统计学. 他着重关心的是由人为试验下所得的少量数据的统计分析问题，在当时这是一个全新的课题，因为如前面曾指出的，当时统计学中占主导地位的卡尔·皮尔逊学派强调的是由自然观察得来的大量数据的统计处理.这一研究的成果，就是前面曾多次讲到过的那篇使他名垂统计史册的论文《均值的或然误差》.该文一开始有一段很长的导言，说明他考虑这个问题的动因，大略是：总所周知，当样本量很大时，基于正态（即认 为正态分布本书作者注）的方法是可信的，但没有人很清楚地告诉过我们：样本量的“大”和“小”的界限在哪里，而本文的目的是定出这样的一个界限.

## Slide 50: B类不确定度
不能用统计方法来处理的不确定度均为B类不确定度。单次测量
仪器的最大允差
估计误差

## Slide 51
测量仪器的最大允差
包含了仪器的系统误差，也包含了环境以及测量者自身可能出现的变化（具随机性）对测量结果的影响。最大允差可从仪器说明书中得到，它表征同一规格型号的合格产品，在正常使用条件下，可能产生的最大误差。一般而言，为仪器最小刻度所对应的物理量的数量级（但不同仪器差别很大）。（第26页）

## Slide 52: 各种仪器的最大允差
指针电表级别：5.0, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1
指针电表：量程× 级别 %
数字电表：读数× C%+稳定显示后一位的几个单位
钢卷尺：1m/1mm ±0.8mm，2m/1mm ±1.2mm
游标卡尺： 125mm/0.02mm ±0.02mm 300mm/0.02mm ±0.05mm
螺旋测微器： 25mm/0.01mm ±0.004mm

## Slide 53
电阻箱：
色环电阻：
贴片电阻：
最后一环表示误差，常用有：银色（10%）、金色（5%）、棕色（1%）。
阻值误差精度常用的是±1%和±5%
±5%精度的常用3位数来表示
103代表10 KΩ（ ±5% ）
±1%精度的常用4位数来表示

## Slide 54
测量仪器的最大允差
模拟式仪表：
数字式仪表：
=读数C% + 稳定显示后一位的几个单位
例: 量程为100V的1.0级电压表，测量一个电池的电动势为1.5V。则仪表的最大允差为1.0V。若量程为10V，则降低到0.1V。
例: 某精度为1.0级的三位半电表，用20.00 V量程测量电池电动势，读数为1.50 V。按其说明书,读数乘级别的1%, 假设末位数字跳动5个单位，则测量结果的最大允差为：
(0.015+0.05) =0.065 V。
若改用2.000 V量程，则为（0.015+0.005）= 0.020 V。

## Slide 55
测量时的估计误差
模拟式仪表：
<最小分度的一半
数字式仪表：
秒表计时估计误差：
特殊情况

## Slide 56
B类不确定度的最大值
B类标准不确定度(68.3%)

## Slide 57
正态分布：
均匀分布：
三角分布：
置信系数C与仪器测量误差的分布概率有关

## Slide 58
仪器 | 米尺 | 游标卡尺 | 千分尺 | 物理天平 | 秒表
误差分布 | 正态 | 均匀 | 正态 | 正态 | 正态
置信系数C | 3 |  | 3 | 3 | 3
几种常见仪器的误差分布与置信系数

## Slide 59
B类展伸不确定度
P | 0.500 | 0.683 | 0.900 | 0.950 | 0.955 | 0.990 | 0.997
kP(正态分布) | 0.68 | 1.00 | 1.65 | 1.96 | 2.00 | 2.58 | 3.00
P32
Kp P | 0.500 | 0.577 | 0.650 | 0.683 | 0.900 | 0.950 | 0.955 | 0.990 | 0.997
正态分布 | 0.675 |  |  | 1.000 | 1.650 | 1.960 | 2.000 | 2.580 | 3.000
均匀分布 | 0.877 | 1.000 |  | 1.183 | 1.559 | 1.645 | 1.654 | 1.715 | 1.727
三角分布 | 0.717 | 0.862 | 1.000 | 1.064 | 1.675 | 1.901 | 1.929 | 2.204 | 2.315
不同分布测量仪器的置信概率P与置信因子Kp

## Slide 60
合成标准不确定度
展伸不确定度
相同置信概率的不确定度才可以按平方和来合成

## Slide 61
相同置信概率的不确定度才可以按平方和来合成

## Slide 62: 测量结果的表示:
如果没有标明置信水平，则默认P=0.95

## Slide 63
mm
例：用千分尺测量一个球的直径，测量了10次，结果如下：
测量结果的表示
查表 n = 10, P = 0.95 时：
tp=2.26, kp=1.96

## Slide 64: 间接测量: 不确定度的传递
间接测量物理量：
前提条件：x1、x2、…、xn 为独立测量量

## Slide 65: 推导不确定度传递公式流程
对函数求全微分或先取对数再求微分
合并同类项
将微分符号改成不确定度符号
各项平方和

## Slide 66
两边取对数得：
求全微分得：
合并同类项：
微分号变为不确定度
符号，各项平方和：

## Slide 67: 常用函数不确定度传递公式
函数表达式 传递（合成）公式

## Slide 68: 最大不确定度（仅用于设计！） 在很多情况下,往往只需粗略估计不确定的大小,可采用较为保守的线性(算术)合成法则
标准不确定度：L=2.35±0.01(cm)
最大不确定度：L=2.35±0.05(cm)

## Slide 69: 常用函数的最大不确定度算术合成公式
物理量的函数式 最大不确定度 相对不确定度
（k为常数）

## Slide 70: 不确定度分析的意义
不确定度表征测量结果的可靠程度，反映测量的精密度。
小球直径：（12.345±0.006）cm [12.339,12.351] P=0.68
最大偏差：±0.018 cm P=1
根据对测量不确定度的要求设计实验方案，选择仪器和实验环境。
通过对不确定度大小及其成因的分析，找到影响实验精确度的原因并加以校正。
氢同位素的发现

## Slide 71: 氢同位素的发现
1913年纽约大学的科学家对纯水密度做了非常精密的测量，他们在报告中指出测量的不确定度为2X10-7g/cm3，而精制出的各种水样品的密度差不多有8X10-7g/cm3的变化，他们得出了各种纯水的密度是不一样的这一结论。这是证明同位素存在的最早的实验证据，引导科学家最终发现了氢的同位素氘和氚。

## Slide 72: 不确定度均分原理
在间接测量中，每个独立测量量的不确定度都会对最终结果的不确定度有贡献。如果已知各测量量之间的函数关系，可写出不确定度传递公式，并按均分原理，将测量结果的总不确定度均匀分配到各个分量中，由此分析各物理量的测量方法和使用的仪器，指导实验。
一般而言，这样做比较经济合理，对测量结果影响较大的物理量，应采用精确度较高的仪器，而对测量结果影响不大的物理量，就不必追求过高精度仪器。

## Slide 73
游标卡尺：125mm/0.02mm，Δ仪=0.02 mm 300mm/0.02mm， Δ仪= 0.05 mm
螺旋测微器：25mm/0.01mm， Δ仪= 0.004 mm
高h用游标卡尺测量
直径D用螺旋测微器测量
测量圆柱体体积的例子

## Slide 74
单摆法测重力加速度
单摆结构示意图
单摆实物图
摆线锁紧螺钉
摆线长度调节旋钮

## Slide 75: 单摆实验原理
线的质量<<小球的质量
球的直径<<线的长度
忽略：空气阻力、浮力、线的伸长
近似：小摆角作简谐振动
无质量细线系一质点

## Slide 76: 在实验方案设计中给出
利用不确定度均分原理设计的过程（Δg/g<1%）
摆长至少需要多长？增加摆长是否可以提高测量精度？
摆长用什么仪器测量？需要用游标卡尺测量摆球直径吗？
至少需要测多少个周期？

## Slide 77
USTC
单摆实验拓展
用 Tracker软件追踪摆球运动轨迹，测量重力加速度。
注：仅供有兴趣的同学选做。

## Slide 78
USTC
单摆实验拓展
视频追踪软件 Tracker及使用简介下载地址：
https://jxzy.ustc.edu.cn/show_notice.aspx?id=216

## Slide 79: 自由落体法测重力加速度
从起点开始下落距离不易测准
下落的起始和终止位置不明确
从起点开始下落时间不易测准
由于电磁铁有剩磁，因此小球下落的初始时间不准确
实验装置结构示意图

## Slide 80
下周先上绪论课（时间、地点）
再完成预备实验（查看预约选课系统安排）。
实验方案设计在实验前提交；
没有设计实验方案不能做实验！
预备实验预习内容及要求：
从预约选课系统下载《重力加速度的测量》讲义，预习实验内容：“自由落体法测重力加速度”、“单摆法测重力加速度” 。
请参考讲义附件“不确定度均分原理”写一份《单摆法测重力加速度》的实验方案设计（15分）。

## Slide 81
谢 谢 !