## Slide 1: 一般化设计流程
产品需求
Product Requirement
行为/功能规格说明
Behavioral/Functional Specification
行为(RTL)综合
Behavioral (RTL) Synthesis
结构规格说明
Structural Specification
物理综合
Physical Synthesis
物理规格说明
Physical Specification
至CMOS制造厂
To CMOS Fab.
检查
Check
OK
检查
Check
OK
检查
Check
OK
前端
Front End
后端
Back End

## Slide 2: 寄存器传输级(RTL)综合设计流程
规格说明
Specification
RTL行为级描述
RTL Behav. Desc.
根据描述进行验证
Verification by Desc.
RTL综合
RTL Synthesis
门级描述
Gate Level Desc.
OK?
库数据
Library Data
结果
Results
平面规划与库数据
Floorplan & Lib. Data
库映射
Library Mapping
网表
Netlist
仿真或形式验证
Sim. or Formal Ver.
OK?
时序分析
Timing Analysis
OK?
测试逻辑插入
Test Logic Insertion
网表
Netlist
仿真或形式验证
Sim. or Formal Ver.
OK?
功耗分析
Power Analysis
OK?
调试
Debug
重新进行 架构设计
Re-architect
至物理综合
To Physical Synthesis
调试
Debug
Y
N
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N

## Slide 3: 测试插入
串行输入
Serial In
rda
I/O总线
rdc
rdb
rdd
正弦
ROM
rde
串行输出
Serial Out
相位计数器
相位增量
test
lda
test
ldb
test
ldc
test
ldd
test
lde
用于制造测试的扫描寄存器插入

## Slide 4: 标准单元布局布线设计流程
网表
Netlist
布局
Placement
DEF
时钟树综合、布线
Clock Tree Synthesis, Route
DEF
寄生参数提取
Parasitic Extract
库描述
Library Description
工艺约束
Technology Constraints
工艺参数
Technology Parameters
ESPF
时序分析
Timing Analysis
是否满足时序？
Timing OK?
噪声与可靠性分析
Noise & Reliability
OK?
提交制造商数据库
Database to Manufacturer
库SDF
Library SDF
工具错误
Tool Error
Y
N
N
Y

## Slide 5: 布局
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
RAM
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
定制或
专用模块
I/O
标准单元行
Standard Cell Rows
基于标准单元的芯片版图布局

## Slide 6: 时序驱动布局设计流程
库LEF
Library LEF
布局
Placement
布线引擎
Routing Engine
寄生参数提取
Parasitic Extract
时序分析
Timing Analysis
是否满足时序？
Timing OK?
最终检查
Final Checks
OK?
工艺约束DEF
Technology Constraints DEF
工艺属性、连线电容和电阻
Technology Attributes
Wire Capacitance and Resistance
库SDF
Library SDF
完成
Finished
Y
N
Y
N
时序指导的布局引擎 Timing Directed Placement Engine

## Slide 7: 混合信号或定制设计流程
原理图或网表
Schematic or Netlist
电气规则检查
Electrical Rule Check
电路仿真
Circuit Simulation
版图构建
Layout Construction
电路提取
Circuit Extract
版图原理图对比
Layout vs. Schematic
寄生参数提取
Parasitic Extract
设计规则检查
Design Rule Check
可靠性检查
Reliability Check
重新仿真
Resimulation
原理图反标
Schematic Back Annotation
平面规划
Floorplan
工艺规则
Technology Rules
工艺定义
Technology Definition
工艺属性
连线电容和电阻
Technology Attributes Wire Capacitance and Resistance
芯片或模块完成
Chip or Module OK

## Slide 8: 扫描测试
FF
CLK
Q
SI
D
SCAN
扫描输出
Scan-Out
扫描输入
Scan-In
输入
Inputs
输出
Outputs
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
逻辑云
Logic Cloud
逻辑云
Logic Cloud
扫描链
Scan Chain
基于扫描的测试结构

## Slide 9: 扫描测试时序
有三个触发器的扫描测试时序
S2
S3
S4
X
S5
S1
X
S6
X
X
C1
X
C2
X
X
C3
Scan Clock
Scan Input
Scan Enable
Scan Output
Shift in First Vector
Shift out Result of First Vector Shift in Second Vector
Normal Mode

## Slide 10: 扫描触发器
FF
0
1
D
SI
Q
CLK
SCAN
Q
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
X
Q
D
SI
SCAN
Q
ϕ
ϕd
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕd
X
Q
D
SI
ϕs
ϕs
SCAN
ϕ
ϕd
ϕs
采用时钟门控实现的扫描触发器
扫描触发器
采用传输门多路开关实现的扫描触发器

## Slide 11: 时钟信号的定义
时钟信号的定义

## Slide 12: 标准设计约束文件 (SDC)
时钟约束的主要内容
类别 | 时钟参数 | 命令 | 可选项与说明
时钟 定义 | 时钟 | create_clock create_generate_clock | 周期，占空比
 | 时钟延滞 | set_clock_latency | source, setup(hold), rise(fall)
 | 时钟不确定性 | set_clock_uncertainty | rise(fall)
延迟 定义 | 输入延迟 | set_input_delay | min(max), setup(hold), rise(fall)
 | 输出延迟 | set_output_delay | min(max), setup(hold), rise(fall)
 | 最小延迟 最大延迟 | set_min_delay, set_max_delay | setup(hold), rise(fall)
驱动 定义 | 输入驱动 | set_drive, set_driving_cell | 定义驱动输入端口的驱动类型
 | 输出负载 | set_load | 负载电容的大小
特殊 路径 | 冗余路径 | set_false_path | setup(hold), rise(fall)
 | 多周期路径 | set_multi_cycle | setup(hold), rise(fall)

## Slide 13: 时钟定义方法
(a) create_clock -period 20 CLK
(b) create_clock -period 10 –waveform {0 3} cpu_clk
(c) create_clock -period 20 –waveform {0 4 10 12} {U1/CK U2/CK}

## Slide 14: 分频时钟定义方法
create_generated_clock -name clk2 -source clk1 -divide_by 2 FF1/Q
create_generated_clock -name clk4 -source clk1 -divide_by 4 FF2/Q
create_generated_clock -name clk8 -source clk1 -divide_by 8 FF3/Q

## Slide 15: 时钟信号抖动
时钟抖动(Jitter, Uncertainty)：信号时间和理想事件时间的偏差
确定抖动：串扰、电磁干扰、同时开关输出(SSO)
随机抖动：服从高斯分布，由半导体物理因素产生
set_clock_uncertainty 0.3 [get_clocks {*}]

## Slide 16: 标准设计约束关系
当前设计和外部逻辑之间的各种标准设计约束关系

## Slide 17: 时序约束文件
标准设计约束指令类别 (SDC 1.4)

## Slide 18: 时序路径
时序的起点、终点和时序路径
Input to Clk (I2C) Paths
Clk to Clk (C2C) paths
Clk to Output (C2O) path

## Slide 19: 时序路径的同步关系
时序路径的同步关系
Input Delay
Output Delay
Setup
Clk-to-Q
Setup
Clk-to-Q
外部设计  受约束的设计  外部设计
clk
external
design
external
design
i2c
c2c
c2o

## Slide 20: 建立和保持时序分析
建立(Setup)时间和保持(Hold)时间
建立时间：在时钟沿到达前，同步输入信号必须保持稳定的时间
保持时间：在时钟沿到达后，同步输入信号必须保持稳定的时间
Setup time
Hold time
时钟

## Slide 21: 建立时序违例

## Slide 22: 保持时序违例

## Slide 23: 时序路径的类型
时序路径的类型和时序要求
R2R： 时钟
I2R： 时钟、输入延迟
R2O： 时钟、输出延迟
I2O： 根据同步输入和输出的延迟分配时序要求

## Slide 24: 建立和保持时序分析类型
R2R时序路径的建立和保持时序分析
SETUP: clk_launch_edge + clk_to_q + max_combo_delay ≤ clk_capture_edge – setupR2
HOLD: clk_launch_edge + clk_to_q + min_combo_delay ≥ previous_capture_edge + holdR2
外部设计
D Q
_
C Q
D Q
_
C Q
Clock2Q
Cell + Net delay
Combo logic
时钟周期
Setup
Time
受约束的模块设计
R2
外部设计

## Slide 25: 建立和保持时序分析类型
I2R时序路径的建立和保持时序分析
SETUP: clk_launch_edge + max_input_delay + max_combo2 ≤ clk_capture_edge – setupR2
HOLD: clk_launch_edge + min_input_delay + min_combo2 ≥ previous_capture_edge + holdR2
D Q
_
C Q
0
受约束的模块设计
Clock to Q
Cell +
net delay
时钟周期
Input Delay
Clock Root
Combo 1
D Q
_
C Q
Setup
Time
Cell + net delay
Combo 2
R2
外部设计
外部设计

## Slide 26: 建立和保持时序分析类型
R2O时序路径的建立和保持时序分析
ext_delay1 = external_cell + ext_net_delay + setupR2
ext_delay2 = holdR2 – min_external_cell – min_ext_net_delay
SETUP: clk_launch_edge + clk_to_q + max_combo1 ≤ clk_capture_edge – ext_delay1
HOLD: clk_launch_edge + clk_to_q + min_combo1 ≥ previous_capture_edge + ext_delay2
D Q
_
C Q
D Q
R2
_
C Q
0
Clock to Q
Setup
Time
Cell +
Net delay
时钟周期
External Delay
Clock Root
Cell +
Net delay
Combo1
外部设计
外部设计
受约束的模块设计

## Slide 27: 建立和保持时序分析类型
vclk
in1
out1
blockB
input_delay
combo_delay
output_delay
I2O时序路径的建立和保持时序分析
SETUP: clk_launch_edge + max_input_delay + max_combo_delay
≤ clk_capture_edge – max_out_delay
HOLD: clk_launch_edge + min_input_delay + min_combo_delay
≥ previous_capture_edge + min_out_delay

## Slide 28: 时序分析的环境和时钟特性
输入输出环境参数
set_wire_load
set_load
set_drive
set_fanout_load*
set_port_fanout_number*
set_driving_cell

## Slide 29: 虚假路径
功能虚假路径特例分析
由于Sel信号同时作用于两个MUX，图示路径2和3永远不会用到

## Slide 30: 标准延迟格式文件
标准延迟格式文件 (Standard Delay Format, SDF)
sb
rb
q
qb
rs1
rslatch
nand1
nand2
  (CELL
  (CELLTYPE “rslatch“)
  (INSTANCE rs1)
  (DELAY
  (ABSOLUTE
  (IOPATH sb q (1:3:8) (4:5:7))
  (IOPATH rb q (1:3:8) (4:5:7))
  (IOPATH sb qb (2:4:9) (6:8:12))
  (IOPATH rb qb (2:4:9) (6:8:12))
  )
  )
  )
  (INSTANCE top)
  (DELAY
  (ABSOLUTE
  (INTERCONNECT d1.y c.r1.a (0.01:0.02:0.03))
  (INTERCONNECT d1.y c.r2.a (0.03:0.04:0.05))
  (INTERCONNECT d1.y r3.a (0.05:0.06:0.07))
  (INTERCONNECT b.d2.y c.r1.a (0.04:0.05:0.06))
  (INTERCONNECT b.d2.y c.r2.a (0.02:0.03:0.04))
  (INTERCONNECT b.d2.y r3.a (0.02:0.03:0.04))
  )
  )